|  |  | Перед эксплуатацией внимательно изучите данную инструкцию! Соблюдайте требования безопасности! Сохранить документ! НАЗНАЧЕНИЕ Гидравлическая вилочная тележка предназначена для транспортировки (с подъемом и опусканием) грузов с помощью ручного управления. Использование тележки предусматривает работу на ровных и устойчивых поверхностях. Тележка может использоваться для передвижения тарного груза в производственных помещениях, например, на складах, в экспедиционных помещениях и т. д., как транспортное средство для работы с паллетами, ящиками и другими паллетированными грузами. Запрещается использовать тележку в помещениях с повышенной пожарной опасностью, а также в агрессивной среде (кроме типа OK 20-115 VАТР и OK 20-115VAEP). Тележка может эксплуатироваться при температуре от -25 до +50 градусов С. Разрешается изменять и оснащать дополнительными приспособлениями только при условии получения разрешения Изготовителя. При эксплуатации необходимо обращать внимание на технические данные и инструкцию! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ Тележка должна эксплуатироваться строго в соответствии с целями и порядком работы! УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Эксплуатация и обслуживание выполняются только уполномоченным квалифицированным персоналом. Запрещается оставлять груз в поднятом положении без присмотра. Квалифицированным персоналом являются лица, имеющие право работы в соответствии с их образованием, опытом и знаниями, соответствующими нормам и предписаниям, и несущие ответственность за безопасность, то есть способные успешно осуществлять эксплуатацию, предвидеть возможную опасность и предотвращать ее. Тележку допускается использовать только на плоской укрепленной поверхности. Запрещается перевозка людей, а также нахождение в опасных зонах. Запрещается нахождение людей под поднятым грузом. Не допускается перегруз тележки. Груз должен быть равномерно распределен по длине вил. При ремонте использовать только оригинальные запчасти. Как минимум один раз в год проводить технический осмотр и испытания при участии квалифицированных специалистов. Результаты испытаний рекомендуется заносить в специальную ведомость. |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ Наименование 25-115 TS 25-11 5 TS 25-122BTS 25-122 BTS Артикул 4527100 4527101 4527102 4527103 Грузоподъемность t 2,5 2,5 2,5 2,5 Собственный вес kg 86 86 92 92 Материал колес спереди/сзади* VG/PA VG/PUR VG/PA VG/PUR Размер передних колес mm 200x50 200x50 200x50 200x50 Размер задних колес mm 82x70 82x70 82x70 82x70 Число колес спереди/сзади 2/4 2/4 2/4 2/4 Высота подъема h3 mm 115 115 115 115 Центр тяжести c mm 600 600 600 600 Высота ручки h14 mm 1200 1200 1200 1200 Высота в нижнем положении h13 mm 85 85 85 85 Общая длина L1 mm 1535 1535 1605 1605 Общая ширина b1 mm 540 540 685 685 Длина вил I mm 1150 1150 1220 1220 Ширина вил e mm 160 160 160 160 Высота вил s mm 45 45 45 45 Ширина несущей поверхности вил b1 mm 540 540 685 685 Расстояние между вилами b3 mm 220 220 365 365 Расстояние до поверхноcти m1 mm 45 45 45 46 Радиус поворота Wa mm 1330 1330 1400 1400 Допустимая температура окружающей среды от -25°C до + 50C Срок эксплуатации вилочной тележки ограничен, изношенные детали следует заменять вовремя. Рекомендуемые горюче-смазочные материалы: Масло для гидравлики: НLP-DIN 51524 Т2 ISO VG 22 Смазка: универсальная густая смазка - DIN 51825 Т1 - К2К или аналогичные других производителей. Не рекомендуется использование старого масла! НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ И ИХ ПРИЧИНЫ Неполадки Причина Ликвидация Устройство не поднимается, рычаг гидравлического устройства не работает Рычаг управления находится в положении 1 (транспортировка) Привести рычаг управления в положение 2 (подъем) Слишком мало масла в баке Добавить масла (при опущенных вилах) Тележка не поднимает груз. При этом гидравлическое устройство работает безупречно. Груз слишком тяжёлый. Клапан ограничения давления работает нормально Уменьшить вес груза Не закрывается клапан спуска или клапан засорен Очистить клапан или поменять его Тележка с помощью гидравлического устройства поднимается медленно или не поднимается совсем Клапан ограничения давления не отрегулирован или клапан засорен. Гидравлическое устройство сломано. Отрегулировать или почистить клапан. Починить или заменить гидравлическое устройство! Поднятый груз самопроизвольно опускается. Потеря масла в гидравлическом цилиндре Нарушена герметичность гидравлической системы. Клапан спуска не закрывается или клапан загрязнён Герметизировать! Почистить или поменять клапан Поднятый груз опускается слишком медленно. Клапан отрегулирован неправильно. Герметичные элементы износились. Слишком низкая температура, гидравлическое масло загустело Отрегулировать клапан спуска. Поменять герметичные элементы. Заменить масло на менее густое ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По окончании работы следует привести все детали тележки в соответствии с установленными правилами для последующей эксплуатации. Вилочная тележка представляет собой ручное гидравлическое устройство. Груз поднимается при движении рычага гидравлического устройства. Лёгкость движения тележки обеспечивают рулевые колеса из твердой резины, или полиуретана, и ролики вил из полиамида или полиуретана. Рычаг управления может быть использован в трёх положениях. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Движение и управление с помощью дышла. Дышло связано с направляющими колесами. Управление колёсами осуществляется поворотом дышла. Для поднятия груза: удостоверьтесь, что вес груза не превышает грузоподъемности тележки; медленно подведите тележку к паллете, полностью подведите вилы под паллету (груз); поднимите груз с помощью гидравлической системы. |  | Наименование 25-115 BTS 25-115 BTS 25-115 ES 25-115 TS Артикул 4527104 4527105 4527106 4527108 Грузоподъемность t 2,5 2,5 2,5 2,5 Собственный вес kg 88 88 84 86 Материал колес спереди/сзади* VG/PA VG/PUR VG/PUR PUR/PUR Размер передних колес mm 200x50 200x50 200x50 200x50 Размер задних колес mm 82x70 82x70 80x93 82x70 Число колес спереди/сзади 2/4 2/4 2/2 2/4 Высота подъема h3 mm 115 115 115 115 Центр тяжести c mm 600 600 600 600 Высота ручки h14 mm 1200 1200 1200 1200 Высота в нижнем положении h13 mm 85 85 85 85 Общая длина L1 mm 1535 1535 1535 1535 Общая ширина b1 mm 685 685 540 540 Длина вил I mm 1150 1150 1150 1220 Ширина вил e mm 160 160 160 160 Высота вил s mm 45 45 45 45 Ширина несущей поверхности вил b1 mm 685 685 540 540 Расстояние между вилами b3 mm 365 365 220 220 Расстояние до поверхноcти m1 mm 45 45 45 45 Радиус поворота Wa mm 1330 1330 1380 1330 Допустимая температура окружающей среды от -25°C до + 50C Наименование 30-115 TP Артикул 4527128 Грузоподъемность t 3 Собственный вес kg 95 Материал колес спереди/сзади* VG/PUR Размер передних колес mm 200x50 Размер задних колес mm 82x70 Число колес спереди/сзади 2/4 Высота подъема h3 mm 115 Центр тяжести c mm 600 Высота ручки h14 mm 1200 Высота в нижнем положении h13 mm 85 Общая длина L1 mm 1535 Общая ширина b1 mm 540 Длина вил I mm 1150 Ширина вил e mm 160 Высота вил s mm 45 Ширина несущей поверхности вил b1 mm 540 Расстояние между вилами b3 mm 220 Расстояние до поверхноcти m1 mm 45 Радиус поворота Wa mm 1330 Допустимая температура окружающей среды от -25°C до + 50C * VG – твердая резина, РА – полиамид, PUR - полиуретан СХЕМА ПОГРУЗКИ Груз должен располагаться так, чтобы вес равномерно распределялся на обе вилы. РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ Для проведения технических работ необходимо разгрузить (освободить от груза) тележку. Технические работы Интервалы между проверками Убедиться в исправности вил Ежедневно, например, в начале рабочего дня Проверить состояние роликов и осей Смазать соединения, подшипники Ежемесячно Проверить работу роликов и колёс Проверить уровень масла при опущенных вилах Раз в 3 месяца Проверить герметичность гидравлического устройства Проверить прочность всех винтовых и болтовых креплений Смазать соединения, подшипники Проверить способность роликов и колёс к вращению и повороту Проверить изношенность всех деталей вилочной тележки и в случае необходимости заменить детали Ежегодно Сменить гидравлическое масло Проверить состояние надписей на щитке Провести испытания |